ЗАСТРОЙКА КВАРТАЛА

в городе Севастополь по ул. Летчиков,

район Парка победы

Э С К И З  - П Р О Е К Т - К О Н Ц Е П Ц И Я

«MS.Studio» г. Судак 2014г.

А в т о р с к и й   к о л л е к т и в   “М S. S t u d i o”

С е у т о в  С . Я.  -  р у к о в о д и т е л ь,   Г А П

с о а в т о р ы:

З а р у б и н а   А . Ю. -  а р х и т е к т о р

Ж у й к о в  А . Е .  -  а р х и т е к т о р

С е у т о в  Я . С .  -  а р х и т е к т о р

М а р к о в  Ю . Г . -  и н ж е н е р - к о н с т р у к т о р

К Р А Т К А Я     П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А

Существующая градостроительная ситуация

Участок застройки расположен: РФ, РК,  г. Севастополь, район Круглой бухты, по ул. Летчиков - Парка Победы.

Участок трапецевидной формы граничит с востока - Парк Победы, с запада-свободные земли,  с севера - прибрежная зона - комплекс «Брасс», с юга - ул. Летчиков — Парк Победы.

Территория застройки для размещения  жилого квартала ориентировочно составляет 7.82 га.

Земельный участок находится в аренде, небольшая его часть в южной стороне застроена  одноэтажными деревянными домиками, остальная, значительная часть участка свободна от застройки.

Из наиболее существенных  факторов, влияющих на градостроительную ситуацию, являются прибрежная зона Черного моря и Парк Победы.

Согласно генерального плана Севастополя, разработанного в 2004г., данная территория рассматривается,  как зона рекреационно-жилой застройки с 5-16 этажными жилыми домами и пасионатами.

Идея и концепция построения пространства. Генеральный план

Месторасположение участка застройки, расположенного между прибрежной зоной и Парком Победы, его ромбовидная форма с острым и прямым выступом,  располагает к диагональному движению основных планировочных осей.  Центральная ось  в направлении  северо-западного  острого угла набережной к юго-восточному прямому углу Парка Победы, считается наиболее приемлемой, как с точки зрения классической,  симетричной  композиции построения объемов, так и с точки зрения благоприятной инсоляции жилых комнат.  Данное планировочное решение  с центральной зеленой зоной  бульвара, образованного тремя крупными жилыми образованиями, и веерообразно выходящими к морю дорожками,

визуально завершается  двумя крупными объемами,  гостиничным комплексом и 19 этажным жилым домом-подковой. Композиция комплекса  построена на сочетании более свободной верхней курортной зоны  и плотной квартальной застройки в середине, с доминантой-подковой, плавающими круглыми башнями и периметральной одно-двухэтажной уличной обслуживающей застройкой,  по восточной и южной стороне улицы Летчиков. Основные доминанты  круг и подкова являются завершающими визуальными акцентами улицы Летчиков и аллей Парка Победы.

Зонирование территории условно делится на три основные части:

- верхняя  северная прибрежная зона  с объектами длительного отдыха:  гостиничный комплекс, фитнес-центр

- средняя центральная зона средней и многоэтажной застройки с центральной зоной бульвара

- нижняя южная и восточная зона повышенной многоэтажной застройки с встроенно-пристроенными объектами обслуживания.

Движение транспорта в основном по внутриквартальным улицам, соединяющим дворовые пространства с центральным бульваром и внешними улицами. На внешних улицах в  узловых местах  устриваются открытые стоянки с остановками общественного транспорта и маршруток.

Движение пешеходов паралельно внутрикартальным улицам и по основному пешеходному бульвару и через сквозные дворы к морю.

Первые этажи всех жилых домов, шириной корпуса до 17 метров, свободно позволяют размещать офисы, и другие комерческо- привлекательные помещения.

Архитектурно-планировочные решения

Объемно-планировочное решение жилых домов квартальной застройки по ул. Летчиков в г. Севастополе запроектировано согласно конкурсному заданию - жилье класса «комфорт» от 4 до 19 этажей, с повышением этажности от моря (северо-запад) к зоне Парка Победы (юго-восток).

В основе планировочной структуры жилых домов применена универсальная система конструктивных решений секционных домов (рядовых, поворотных и торцевых  блок-секций), позволяющих моделировать здания, как средней этажности (4-5-6 эт.), так и  многоэтажной жилой застройки (7-8-9-10-11-12 эт). Отдельно разработаны точечные 16-19 этажные жилые дома, с  10-12 (1-2-3 комнатными) квартирами  на этаже.

Планировка этажей решена чередованием четных и нечетных этажей, с разной, поэтажно, номенклатурой квартир (формируется по желанию заказчика от 1-комн., квартир-студий,  до 4-комнатных). Контрастное сочетание глухих поверхностей стен с глубокими тенями, открытых лоджий и балконов,чередующихся в ритме «шахмат»,  позволяет получить разнообразные нескучные по рисунку фасады.

Конструктивные решения

Проектируемый квартал застройки представляет собой средне и многоэтажный жилой комплекс, состоящий из 3-х крупных жилых групп, набранных из двух разновидностей блок-секций рядовой и поворотной а также отдельно стоящих точечных зданий из монолитного бетона, (круглых  и трапецевидного в плане здания). В местах повышения этажности здания, блок-секции разделяются одна от другой антисейсмическими (деформационными) швами путем возведения парных стен  . Ширина антисейсмического шва, с учетом высоты здания составляет 150 мм.

Конструктивная система каждой блок-секции  по типу вертикальных несущих конструкций – тип II, плоские элементы (стены), называемая первичной, или системой первого уровня. Однотипность вертикальных несущих конструкций  предопределяет четкий характер статической работы несущих конструкций, позволяющий использовать простые расчетные схемы и методы расчета.

Расположение несущих стен и характер опирания на них перекрытий – перекрестно-стеновая система, с поперечными и продольными несущими стенами, на которые по контуру опираются монолитные перекрытия. Несущие наружные стены из монолитного железобетона запроектированы участвующими в пространственной работе здания, обеспечивая их эффективное участие в восприятии сейсмических нагрузок действующих параллельно их плоскости. Расстояние между несущими стенами не превышает  6.0 м.

Толщина монолитных несущих стен – 200 мм, перекрытий 200 мм. Материал – бетон класса В 20.

Межкомнатные (внутриквартирные) перегородки – кирпичные  толщиной 120 мм или из пенобетона – 100, 200 мм.

Лестничные марши – сборные железобетонные. Лифтовые шахты – монолитные железобетонные.

Универсальность конструктивной системы позволяет использовать также, в качестве несущей конструкции блок-секций - железобетонный каркас с шагом колонн 7.5 х 6.0 м., с жесткими рамными узлами, с монолитными ж/бетонными колоннами, монолитными ригелями из бетона кл. В20, с использованием кладки в качестве заполнения толщ. 300 мм. – из мелких стеновых блоков типа А7С600х300х200-D600-B2.5(v35)-F50-P, из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона, изготовленных с применением цементных вяжущих и пенообразователей. Перекрытия: сборные  железобетонные многопустотные плиты для строительства в сейсмических районах с монолитными железобетонными участками из бетона кл. В20. Перегородки –  мелкие стеновые блоки из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона, изготовленных с применением цементных вяжущих и пенообразователей толщиной 100,150,200 мм.

В качестве вертикального транспорта (лифтов) предусматривается установка в каждой блок-сеции, в зависимости от этажности 1-2-3 лифта грузоподъемностью 400-630-1000 кг, со скоростью подъема 1,0 м/с, класс II,с учетом использования  их маломобильными группами населения (ширина дверей 1200 мм).

Основные технико-экономические показатели

по   г е н п л а н у:                                                 по жилым и общественным зданиям:

Территория                                       7.82 га.  100%                    Жилые здания

Площадь застройки                                        39%                      общая площадь                              106800 кв.м.

а) жилых домов                                     1.99 га                          количество квартир                               1733           100%

б) объектов обслуживания                    1.06 га                                       из них:

Площадь твердых покрытий                        28%                1 - комнатных                                        937             54%

- из них дороги  и стоянки а/м              2.1 га                             2 - комнатных                                        434             25%

- площадки отдыха и спорта                 0.1 га                             3 - комнатных                                        312             18%

Озеленение                                                     33%                4 — комнатных                                        50              3%

-  в жилых группах                               1.67 га                                         Общественные здания

-  центральный бульвар                        0.37 га                            общая площадь                                  31500 кв.м.

-  в зоне рекреации                              0.49 га

Номенклатура и основные площади помещений объектов обслуживания комплекса

|  | Основные функциональные помещения общая площадь кв.м /кол-во мест | Гостиничный комплекс на 240 мест | Фитнес-центр | Супермаркет | Предприятия общественного питания | Досуга Цнтр | Автосалон | Паркинг | Офисы | Опорный пункт милиции | Диспетчерский пункт | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1                                             2                                                3             4                 5               6               7                  8               9             10             11            12             13

| 1 | Вестибюль, фойе, гардероб | 170 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 50 |  | 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ресепшин, администратор | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |  | 110 |  |  |  |  |
| 3 | Комната дежурного персонала, охрана, портье, тех.персонал | 30 | 10 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 |  |  |
| 4 | Служебный сан.блок, санузел | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 110 | 5 | 10 |  |  |
| 5 | Номера (апарт, люкс, стандарт) | 8900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Бухгалтерия | 30 | 20 | 30 | 30 |  | 20 |  | 120 |  | 20 |  |  |
| 7 | Кабинеты: менеджера, инструктора | 70 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 |  | 180 | 20 | 20 |  |  |
| 8 | Отделение банка / (банкомат) | 40/3 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прачечная, бельевая | 80 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Служебные, офисные помещения | 150 | 20 | 70 | 20 | 50 | 30 |  | 8600 | 50 | 50 |  |  |
| 11 | Технические помещения, тех.службы | 150 | 100 | 150 | 90 | 100 | 40 | 60 | 140 |  | 200 |  |  |
| 12 | Подсобные помещения, кладовые | 300 | 230 | 300 | 150 | 200 | 20 | 10 | 160 | 15 | 100 |  |  |
| 13 | Мастерские, тех.сервис | 150 | 20 | 50 | 20 |  | 70 | 20 | 120 |  | 80 |  |  |
| 14 | Студия звукозаписи | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Концертхолл | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Компьютерный центр | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 17 | Медпункт-врач, медсестра | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тренажерный зал |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сауна, хамам, баня с басейном | 70 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Санузлы, душевые, раздевалки | 40 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Комната отдыха, комната персонала | 25 | 40 | 20 | 15 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 22 | Пожарно-технический пункт | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 23 | Кухня, горячий цех |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Холодный цех |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кладовые продуктов |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Холодильные камеры |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Моечные стол. и кух. посуды |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Зал для посетителей,обеденный зал |  |  | 750 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Буфет, бар, закусочная | 15 | 20 | 30 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Аптечный киоск | 25 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Почта,переговорный пункт,узел связи | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Арт, фото - студии |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Детская галлерея |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Демонстрационный зал , галлерея |  |  |  |  | 300 | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Бассейн 17х 8 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Спорт.залы 3х(9х9), 3х(9х12) (12х18) |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Салон красоты |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Паркинг, гараж, стоянка |  |  | 500 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого согласно задания: | 10000 | 2000 | 2000 | 1500 |  | 1500 | 3000 | 10000 | 100 | 600 | 30700 |  |
|  | *таблица дана без поазателей КНС, ТП и street retail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого согласно эскиз-проекта: | 11600 | 2200 | 2100 | 1200 | 1000 | 1000 | 2100 | 9600 | 100 | 600 | 31500 |  |

ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

ПО  ЖИЛЫМ  И  ОБЩЕСТВЕННЫМ   ОБЪЕКТАМ   КОМПЛЕКСА    ЗАСТРОЙКИ

| № п/п | Н а и м е н о в а н и е о б ъ е к т а | Общая площадь по заданию м2 | Общая площадь по эскиз- проекту м2 | Площадь застройки м2 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фитнес — центр (с закр. бассейном и спортзалами) | 2000 | 2200 | 760 | открытый бассейн -130 |
| 2 | Гостиничный комплекс на 240 мест, с рестораном на 100 мест, ночным клубом на 80 мест, киноконцертным залом и студией звукозаписи | 10000 | 11600 | 2620 | из них гостиница - 8900 концерт-холл - 950 студия - 250 ресторан - 750 ночной клуб - 750 |
| 3 | Предприятие общественного питания (ресторан, кафе) | 1500 | 1200 | 650 | без учета ресторана в гостинице |
| 4 | Центр досуга (фото,арт,студии, детская галлерея, ) | - | 1000 | 550 |  |
| 5 | Бизнес-центр | - | 800 | 430 | встроенный |
| 6 | ДДУ | 600 | 600 | 430 | встроенный |
| 7 | Супермаркет | 2000 | 2100 | 1740 | встроенный в жилой дом |
| 8 | Автосалон | 1500 | 1000 | 690 | встроенный |
| 9 | Паркинг наземный 3-х этажный | 3000 | 2100 | 720 | полуподземные паркинги в жилых домах - 8000 м2 |
| 10 | Офисные помещения | 10000 | 9600 | 9400 | в первых этажах б/с жилых домов + бизнес-центр |
| 11 | Опорный пункт милиции | 100 | 100 | 90 | первый этаж жилого дома |
| 12 | Средне и многоэтажные жилые дома | 110000 | 109800 | 19880 | от 4 до 19 эт. |
|  | ИТОГО: | 140700 | 141300 | 37860 |  |

* таблица дана без поазателей КНС, ТП и street retail